## Slide 1: 2020-2021（2）微机原理及应用复习提纲

## Slide 2: 题型及分值
一、简答题，30分，每题6分,5个
二、程序分析与设计题，40分，共4小题
三、综合应用题，30分，共3小题

## Slide 3: 第1章
1、数在计算机中的二进制表示，要求掌握数的补码表示。
例：-7的8位二进制补码是多少？
2、微处理器、微型计算机、微型计算机系统的概念及三者之间的关系
3、总线分类（按位置分类、片间总线按流动信号不同分类）；常用总线标准：如内总线-PCI、外总线-RS232

## Slide 4: 第2章（1、2章共15分左右）
1、8个通用寄存器的名称，4个段寄存器的名称。
2、标志寄存器中，状态标志位的个数，控制标志位的个数。
1）指令对状态标志位中的ZF，SF，CF，OF如何影响，控制标志位中的IF如何影响可屏蔽中断？
2）如何用指令设置IF以开放或屏蔽INTR？如何用指令设置CF(即CF=1)或复位CF(即CF=0)？
3）根据判断要求，确定选择哪个状态标志位，理解某一标志位置位/复位的含义

## Slide 5
3、8086的引脚中控制引脚的作用，（要求的引脚：RD,MN/MX,WR,M/IO,RESET,NMI,INTR)，控制引脚高低电平所表示的状态或操作。
RESET 系统复位条件及复位地址

## Slide 6
4、存储器中数据的组织，掌握字节，字的存放规则，需掌握字如何存储在内存单元中（低对低高对高）
5、逻辑地址与20位物理地址格式和的换算公式、由哪个部件完成的此转换？
例：逻辑地址3000H:1000H对应的物理地址是多少？（31000H）
6、总线周期（4个T）、时钟周期的定义、读写操作的具体过程？（理解读写时序）
7、8086/8088 AB|DB根数，寻址范围
8、8086/8088最小工作方式和最大工作方式的区别（硬件连接决定、多机/单机系统、控制总线需8288否、芯片引脚定义不同）

## Slide 7: 第3、4章(45分左右）
1、数据寻址方式有哪几种？
2、掌握指令系统所有指令（除外串操作指令、LOOPNZ、LOOPZ、LAHF、SAHF、AAS、DAS、AAM、AAD、IRET、DIV、IDIV、MUL、IMUL等）,包括指令的格式，功能，指令对状态标志位的影响，指令的正误判断。
会判断指令是何种寻址方式，以及判断指令正误（如：P86 3.3）
寻址过程及结果分析（如：P57-58 例3-4~例3-7） ；
根据要求写出指令序列（如：例3.6、习题3.5、例4.3）
特殊指令，如CMP/TEST、XCHG

## Slide 8
3、数据定义伪指令（DB，DW）、定位指令ORG的格式，SEGMENT AT exp 它们的配合作用；
数据、字符串变量的定义。 “？” 、DUP的用法；
要求能画出数据的存储情况？回答出变量所分配的字节数，以及利用变量如何访问各内存单元中的数据。（直接访问、寄存器间接访问的方法
（如：P98 例4-9、P101 例 4-11 ）p132 4.2
4、编写完整汇编语言源程序，进行源程序段相关功能分析
1）程序分析题可能是分析指令序列的运行结果，指出程序段的功能（p84 例3.5/3.6/3.7）
2）根据功能要求，填指令完善程序
3）编程
一个程序分析应用题10分

## Slide 9
要求掌握：
1）如何判断数的正负，数的奇偶（P72 例3-27）
2）清0、置1、求反的方法（写出多种实现功能的指令）
3）查表程序（建表的方法DB/DW，XLAT的使用方法）
4）两个多字节数求和（P118例4-23）p117例4.22/4.23
5）统计一个数列中符合某一特征的元素个数（如：奇数、偶数、正数、负数）（P122 例4-28、P133 习题4.12）
6）查找一个数列中的指定要求的元素，如：求最大数、最小数、指定数等（P110例4-17）p108例4.16
7）求分段函数的值（P107 例4-15 ） p133习题4.10
8）累加求和（如自然数求和、奇（偶）数列求和）P129 例4.7
9）统计一个数中含“0”或“1”的个数（P111例4-18）
10）移位指令应用，如：快速乘除法运算。（P127 例4.2）、乘以10乘以32、p84例3.5
一个综合应用题10分、一个程序分析设计题10分

## Slide 10: 第5章（15分左右）
1、存储器中的数据组织，掌握字在内存中如何放置
2、ROM、RAM的特点
3、存储器三级结构中各级存储器的名称及特点
4、存储器的片选控制方法有哪几种？三种片选方式的特点，能判断；掌握译码器74LS138、74LS139
5、存储器芯片的存储容量的表示
1）能根据芯片的地址引脚和数据引脚计算出存储容量，容量的单位通常表示为...KB；
2）已知存储容量，也能推断需要的地址引脚和数据引脚的根数
3）已知芯片容量和存储空间容量，能确定需要多少芯片
6、8位微型计算机系统中的存储器接口（能根据硬件图，推算存储容量，存储器芯片的地址空间；根据地址范围，能确定芯片CS的连接）如：P151例5-1、P155例5-2 、P161例5.6 、P164习题5.8
（一个简答＋一个综合应用题 16分）

## Slide 11: 第6章（15分左右）
1、端口的类型（数据口，状态口，控制口），CPU与外设交换的三种信息
2、IN/OUT指令的格式，功能
3、8086的编址方式（独立编址）
要知道内存单元地址码的长度（20位），端口地址码的长度（16位）。）
4、微机输入/输出控制方式的名称、特点和工作流程
5、无条件和查询方式程序设计（P173例6-1、P174例6-2、P175例6-3）
综合应用题10分+一个简答6分

## Slide 12: 第7章（5分左右）
1、8086的INTR，NMI引脚的名称，如何开放或屏蔽INTR
2、8086的中断优先级，可以管理多少独立中断源？
3、中断向量表的作用，它在内存中的具体位置？如何根据中断类型码计算中断服务程序的入口地址？
4、8259A有几个端口地址，哪几个命令8259A初始化过程需要考虑哪些控制字，怎么区分的？
5、8259A的基本功能；什么时候使用级联方式？
级联片数与管理独立中断源个数之间的关系；
优先权管理方式中完全嵌套方式和自动EOI循环方式下，能进行某一中断源中断返回后ISR和中断优先级的变化分析；
6、8259A中ISR、IMR、IRR的作用
7.8259a初始化过程需要考虑哪些控制字如何区分
一个简答 6分

## Slide 13: 第8章，8255A，8253（15分左右）
1、8255A的名称，数据端口的个数，端口的地址范围与端口的对应关系，3个数据端口的特点
2、8255A的2个控制字的作用及编程使用方法
3、8255A的应用编程（含初始化），限方式0，外设限开关、LED发光二极管、七段数码管 （P227例8-3、8-4、8-5，P273 习题8.5）8.1/8.2
4、共阴极或共阳极下8段LED的段选码的确定（8位段的高低顺序为DP,g,f,e,d,c,b,a.）

## Slide 14
5、8253的名称，计数器的个数，端口的范围与计数器的对应关系
6、8253 计数初值的计算方法
7、BCD计数和二进制计数的区别
8、如何根据输入频率，计数初值，计算输出信号的定时时间或的输出频率？
9、8253初始化编程（P241 例8-9、8-12）8.11/8.13